## Slide 1
AI-V2X SMART CANE · 연결 구조 한눈에 보기
무엇이 · 어디로 · 어떻게 흘러가는가
하드웨어(RSU·지팡이·차량) · SUMO/AI · 서버(구글 클라우드)
세 세계가 어떻게 이어지는지 다이어그램으로 정리한 인수인계 자료
※ 서버/구글 클라우드 부분은 현재 미구현 — 향후 도입을 위한 제안 설계로 표기했습니다.

## Slide 2
가장 큰 그림 · 이 한 장이 핵심
세 살림을 두 개의 다리로 잇는다
클라우드 · 상시 켜둠 — 위험지도 서버 (FastAPI + SQLite + Leaflet, 이미 구현됨)
이벤트 누적 저장 (SQLite)
도로 구간별 누적 집계
웹 지도 홈페이지 (Leaflet)
현장 하드웨어 · 필요할 때 켬
RSU / Jetson + 지팡이·차량
실시간 위험 경고 (현장에서 즉시)
※ 꺼지면 → 차량↔지팡이
직접통신이 백업 경고
로컬 PC · 가끔
SUMO 시뮬레이션 + AI 학습
→ risk_transformer.onnx 생성
(무거운 계산은 여기서
배치로 한 번씩)
이벤트 업로드
(POST /api/events)
SUMO 결과 업로드
(import_sumo_results.py)
모델(.onnx)
이식 (가끔)
핵심 실시간 위험 판단은 현장에서 즉시(서버 왕복 안 함). 클라우드는 상시 켜두고 기록·지도만 담당. RSU가 꺼져도 직접통신이 백업하고, 지도는 그대로 조회된다.
2

## Slide 3
실시간 하드웨어 · 구성도
차량 · 지팡이 · RSU 가 이렇게 연결된다
차량 노드 (ESP32)
GPS 모듈
(NEO-6M)
ESP32
(송수신)
DFPlayer
음성(선택)
위치·속도·방향을 ESP-NOW로 방송
RSU 브리지 노드
RSU ESP32
무선 수신/송신
Jetson Nano
distance·TTC·risk 계산
무선 ↔ USB Serial 중계 + 위험도 계산
지팡이 노드 (ESP32)
GPS / IMU
ESP32
진동모터
부저
상태 방송 + 위험 경고 수신 → 진동·부저 출력
ESP-NOW
risk 결과
지팡이↔차량
지팡이↔RSU
─── 유선(UART/USB) - - - 무선(ESP-NOW) risk 결과 반환은 초록 경로
3

## Slide 4
실시간 하드웨어 · 데이터 흐름
정보가 한 바퀴 도는 순서
1
상태 방송
지팡이·차량이
위치·속도를
ESP-NOW로 방송
2
RSU 수집
RSU가 무선 수신
→ USB로 Jetson에
JSON 전달
3
Jetson 판단
거리·TTC·방향으로
risk_level 0~3
계산
4
RSU 중계
risk를 다시
ESP-NOW로 대상
단말에 전송
5
경보 출력
지팡이 진동·부저
(차량 알림은
선택)
두 개의 안전 경로 (이중화)
경로 A · 직접 통신 차량↔지팡이가 RSU 없이 바로 주고받아 1차 즉시 경고. (검증 완료)
경로 B · RSU 경유 RSU→Jetson이 정밀 판단으로 확정·보강. 한쪽이 놓쳐도 다른 쪽이 잡는다.
지금 실제로 도는 주력 경로
RSU(ESP32) → Jetson(lux 파이프라인) → 지팡이
위험도는 거리+TTC 규칙으로 즉시 산출. AI 예측·서버 연동은 확장 단계.
4

## Slide 5
RSU 집중 · 왕복 경로
RSU 노드 = 우편함(ESP32) + 두뇌(Jetson)
"RSU" 한 단어에 장치가 둘 — ESP32는 중계만, 판정·AI·max는 같은 박스 안 Jetson이 수행한다
▲ 상행 · 상태 수집
차량(06)
지팡이(09)
ESP-NOW
RSU ESP32(10)
중계만 (검증·통계)
USB JSON
Jetson ★ 두뇌
거리·TTC·AI·max·판정
▼ 하행 · 위험 경고
Jetson ★
판정 결과 {target_id, risk}
USB
RSU ESP32(10)
대상별 분기(중계)
ESP-NOW
지팡이 → 진동
차량 → 알림
무슨 데이터를 올리나
type·node_id·lat·lng·speed·heading·node_risk·recv/lost/rssi (JSON 한 줄)
무슨 데이터를 내리나
{target_id: 대상, src_id: 위험차량, risk: 0~3} → 지팡이면 MSG_RISK_ALERT
핵심 (정정)
RSU ESP32는 중계만, 판정·AI 추론·max는 같은 RSU 노드 안의 Jetson이 수행한다. 즉 위험도 계산의 본진은 현장이다.
5

## Slide 6
RSU 뒤 · Jetson 내부
위험도가 만들어지는 6단계 (lux 파이프라인)
STEP 3
parse_v2x
JSON 파싱
17컬럼 표준화
STEP 4
state_store
최신 상태 보관
쌍 준비 판정
STEP 5
sim_vehicle
(실차 전)
가짜 차량
STEP 6
kinematics
거리·접근속도
TTC·칼만필터
STEP 7
risk_scoring
점수+DCPA
→ risk 0~3
STEP 8
send_risk
RSU로 전송
→ 지팡이
parse → state → (sim) → kinematics → risk → send · 각 단계는 앞 단계의 출력을 입력으로 받는다
입력 (RSU가 준 것)
USB Serial JSON 한 줄 — 차량·지팡이의 위치·속도·방향·seq·통신품질
출력 (지팡이로 보낼 것)
risk_level 0~3 + 근거(reason). 신뢰 낮은 GPS면 경보 억제, 변화 시 즉시 전송.
6

## Slide 7
위험도 로직
거리와 TTC로 risk 0~3 이 정해진다
입력
· 거리 (distance)
· 접근속도
· TTC (충돌예상시간)
· 접근 방향
· DCPA (옆 스침)
판정 규칙
거리<3m 또는 TTC<2s
거리<6m 또는 TTC<4s
거리<12m 또는 TTC<6s
그 외 = 안전
+ DCPA로 오경보 억제
RISK 3
거리<3m / TTC<2s
RISK 2
거리<6m / TTC<4s
RISK 1
거리<12m / TTC<6s
RISK 0
그 외 (안전)
Fire-first (선-발화) 지팡이는 risk 2 이상이면 정밀 판단을 기다리지 않고 즉시 진동한다. 놓치는 것보다 한 번 더 울리는 쪽을 택한다. 최종은 final_risk = max(rule, AI예측, zone, fail-safe) — 가장 높은 위험을 채택.
7

## Slide 8
가장 헷갈리는 부분 풀기
SUMO 결과는 두 갈래로 나간다
SUMO 시뮬레이션
(로컬 PC)
결과가 아래 두
갈래로 쓰인다
학습용
① 학습 갈래
AI 학습 → risk_transformer.onnx
모델 이식
현장 (Jetson)
.onnx 탑재 → 실시간 위험 예측
위험도
② 지도 갈래
구간별 위험도 CSV
(lat·lng·risk·ttc)
업로드
위험지도 서버
지도에 위험구간 표시 (import_sumo_results.py)
※ 둘 다 파일/업로드 — 실시간 통신 아님
정리 SUMO 결과는 ① 학습→모델(.onnx)→현장(실시간 예측), ② 구간 위험도 CSV→위험지도 서버(지도 표시) 두 곳으로. 어느 쪽도 RSU와 실시간 통신하지 않는다.
8

## Slide 9
SUMO · AI 세계 안쪽
시뮬레이션이 AI 학습 데이터가 되기까지
① 학습 갈래 — 이 세로 흐름이 AI 모델을 만든다
1
SUMO 시뮬레이션
실제 도로(OSM)에서 위험 상황을 대량 생성
2
feature.csv (9컬럼)
위치·속도·거리·상대속도 등 원시 피처
3
run_scenario.py
시나리오별 위험도·이벤트 자동 처리(오케스트레이터)
4
event_result.csv (22컬럼)
zone·risk점수·등급·이벤트유형 라벨 부여
5
merge → labeled 데이터셋
모든 시나리오 통합 → 학습 입력 파일
6
train_transformer.py
Transformer 학습 → .pt + scaler.json
7
export_onnx.py
.pt → .onnx (엣지 경량 추론용, Jetson으로 이식)
② 지도 갈래 위 학습과 별개로, SUMO 구간별 위험도(lat·lng·risk·ttc)는 import_sumo_results.py로 위험지도 서버에 직접 업로드되어 지도에 초기 위험구간으로 표시된다.
9

## Slide 10
서버 · 구글 클라우드 (향후 · 제안)
이미 만든 위험지도 앱을 VM 한 대에 올린다
현장
RSU / Jetson
위험 이벤트 발생 시
HTTPS로 업로드
인터넷
Google Compute Engine — VM 1대 (상시 켜둠)
이미 만든 han/map 앱을 이 서버 하나에 그대로 올림 (Firebase·BigQuery 같은 별도 서비스 없이 단순)
FastAPI (uvicorn)
API + 정적 웹 서빙
SQLite (risk.db)
이벤트 이력 저장
roads.py
OSM 도로 구간 스냅·집계
Leaflet 웹 (risk_map.html)
위험지도 화면
사용자 브라우저 — 위험지도 열람 (GET /api/risk-segments)
올리는 데이터
lat · lng · risk(0~3) · ttc · timestamp
10

## Slide 11
서버 · 구글 클라우드 (향후 · 제안)
무슨 데이터를 · 어떻게 주고받나 (실제 API)
① 현장 → 서버 : 위험 이벤트 업로드
POST /api/events
{
"lat": 37.4997, "lng": 126.9516,
"risk": 3,
"ttc": 1.8,
"timestamp": "2026-07-25T14:03:22Z"
}
② 서버 → 지도 : 도로 구간 집계 조회
GET /api/risk-segments
{
"points": [[37.49,126.95],[37.50,126.95]],
"grade": 2, "events": 5,
"avg": 2.4, "ttc": 1.2
}
1
현장에서 전송
Jetson이 위험 이벤트를 HTTPS로 POST
2
FastAPI 수신·저장
SQLite(risk.db)에 한 줄 기록
3
도로 구간 스냅·집계
roads.py가 가까운 도로에 붙여 누적
4
지도가 조회
프론트가 GET으로 받아 도로 색칠
핵심 현장은 짧은 JSON만 올린다. 저장·집계·지도는 서버가 맡는다.
11

## Slide 12
서버 · 구글 클라우드 (향후 · 제안)
홈페이지(위험지도)는 어떻게 뜨나
① SQLite (risk.db)
누적된 위험 이벤트
(lat·lng·risk·ttc·시간)
② FastAPI + roads.py
도로 구간에 스냅해
구간별로 집계
③ Leaflet 지도
브라우저에서 도로를
색으로 표시
무슨 데이터로 무슨 화면?
· 이벤트의 위치·등급·TTC를 도로 구간 단위로 누적
· 구간별 이벤트 수·평균 위험도·평균 TTC 자동 집계
· 실시간이 아니라 누적 통계 지도 (건물 아닌 실제 도로에 스냅)
누적 위험 등급 (지도 색상)
0 · 안전
1 · 주의
2 · 위험
3 · 매우위험
예: 실험 지역 일대 도로 구간 클릭 → 누적 위험 통계 표시
12

## Slide 13
전체 통합
두 개의 다리로 이어지는 전체 그림
클라우드 · 상시 켜둠 — 위험지도 서버
Google Compute Engine VM 1대에 FastAPI + SQLite(risk.db) + roads.py + Leaflet 지도 · 이벤트 누적→도로 구간 집계→웹 지도
현장 하드웨어 (필요할 때 켬)
지팡이·차량 (ESP-NOW)
RSU 브리지
Jetson + .onnx 위험 예측
지팡이 진동·부저
로컬 PC (가끔)
SUMO 시뮬레이션
데이터셋 CSV
Transformer 학습
risk_transformer.onnx
이벤트 업로드
(POST /api/events)
SUMO 결과 업로드
(import_sumo_results.py)
모델(.onnx)
이식
세 살림은 두 개의 다리로만 이어진다 — ① 모델 파일(.onnx) 이식 (로컬→현장), ② 이벤트 로그 업로드 (현장·로컬→클라우드).
13

## Slide 14
정리 · 상태 구분
지금 되는 것 vs 앞으로 붙일 것
✔ 지금 실제로 동작 (검증 완료)
· ESP-NOW 송수신 · RSU 브리지 · Jetson 수신
· lux 파이프라인(parse→…→send) 1~8단계
· 거리·TTC 규칙 기반 실시간 risk 0~3
· Fire-first 즉시 경고 · DCPA 오경보 억제
· SUMO 데이터셋 → Transformer 학습 → ONNX
◷ 앞으로 붙일 것 (확장 · 제안)
· AI(.onnx) 추론을 실시간 파이프라인에 연결
· RSU(10)를 version 2 + distance로 정합
· 좌표계 통일(GPS 위경도 ↔ SUMO 미터)
· 구글 클라우드: API·DB·위험지도 홈페이지
· 9단계: 가짜 차량 → 실차 ESP32 교체
14

## Slide 15
한 장으로 남기는 결론
모델 파일과 이벤트 로그,
이 두 다리를 기억하면 전체가 보인다
SUMO·AI(오프라인) ──.onnx 모델──▶ 하드웨어(현장) ──이벤트 로그──▶ 구글 클라우드(서버·홈페이지)
※ 구글 클라우드 구성은 제안(향후) 설계입니다. 실제 도입 시 서비스 선택은 팀 결정에 따릅니다.